平板硫化机故障及处理方法

常见故障及排除方法

| 序号 | 故障 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机后柱塞不上升 | ①油泵不出油，可能油泵转向相反或损坏②回油阀手柄处于开模位置③电机反转 | ①电气接试或拆出检修油泵②将手柄扳到正确位置③把火线调换 |
| 2 | 异常噪声 | ①管路内有大量空气 ②滤油器堵塞 ③油箱内油位过低，空气呼入管道 ④油泵损坏 | ①使压机上下数次，排出空气②拆出清洗③添加油液④拆出修理或更换 |
| 3 | 不会升压或升压很慢 | ①高压泵故障 ②高压溢流阀未关住 ③管道上有泄漏 ④压力表失灵 | ①拆出检查修复 ②拆出清洗后正确调压③查出漏点并清除 ④更换压力表 |
| 4 | 不能保压 | ①放油阀阀座、阀瓣密封不严 ②单向阀内阀芯密封不业 ③管路或油缸漏减 | ①②拆出清洗研磨或更改③检查进油缸管是否松动，后旋紧 |
| 5 | 升温比正常慢 1）接触器在升温过程中经常开路2）某一块平板不热或温度低3）升到规定值后继续升温 | ①温控调节仪失灵 ②温控调节仪失灵或部分加热管损坏 ③温控调节仪失灵①②③④⑤⑥ | ①更换温控调节仪②更换温控调节仪或加热管③更换温控调节仪 |
| 6 | 柱塞周边大量漏油 | 密封圈坏了 | 更换密封圈 |
| 7 | 平板升温不正常 | 热电阻损坏 | 对温度较低的平板电热管，逐个测量通断情况，对损坏表调换 |
| 8 | 温控失灵 | ①控温仪失灵或控制线路断 ②电热熔断器断路或接线断路 | 可把控温仪表芯拆下，用交换法比较，对损坏表调换 |
| 9 | 加温不显示 | ① 可能原因是电流表坏了 ② 可能是加热管有损坏 | 观察控温仪指针情况，如指针顺时针转到底，说明热电阻接线断路或热电阻烧断。 |
| 10 | 平板不升温 | ①热电阻有损坏 ②热电阻的两端连接线可能烧断 | ①用交换方法检查或在控温仪动作时观察电热接触器是否动作，后接通断线，计换控温仪②调换快速熔芯或接通线路 |